Załącznik nr 3c do Formularza oferty

Opis techniczny oferowanego sprzętu

„Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie”

część III - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

1)	23 x Komputer stacjonarny (producent, nazwa, symbol):	1

2)	74 x Zestaw bezprzewodowy klawiatura i mysz (producent, nazwa, symbol):	3

3)	36 x Monitor LCD (producent, nazwa, symbol):	3

4)	9 x Napęd optyczny zewnętrzny USB (producent, nazwa, symbol):	4

5)	3 x Dysk zewnętrzny-przenośny 2,5" 1 TB (producent, nazwa, symbol):	4

6)	8 x karta sieciowa PCI 1Gbps (producent, nazwa, symbol):	5

7)	65 x Dysk wewnętrzny SSD (producent, nazwa, symbol):	5

8)	3 x Dysk wewnętrzny SSD M2 (producent, nazwa, symbol):	5

9)	1 x Dysk wewnętrzny serwerowy (900GB) (producent, nazwa, symbol):	6

10)	2 x Dysk wewnętrzny serwerowy (6TB) (producent, nazwa, symbol):	6

11)	3 x Dysk wewnętrzny serwerowy (600GB) (producent, nazwa, symbol):	7

12)	2 x Dysk wewnętrzny serwerowy (4TB) (producent, nazwa, symbol):	7

13)	2 x Dysk wewnętrzny serwerowy (300GB) (producent, nazwa, symbol):	8

14)	2 x Projektor multimedialny (producent, nazwa, symbol):	8

15)	34 x Oprogramowanie biurowe [*2] (producent, nazwa, symbol):	9

UWAGA!!!

Z uwagi na fakt, że część modeli sprzętu może występować w seriach prosimy o podawanie dokładnych kodów producenta, co ułatwi ocenę zaproponowanego rozwiązania.

| 23 x Komputer stacjonarny (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Opis typu | komputer stacjonarny |
| Opis zastosowania | aplikacje biurowe |
| Typ procesora | co najmniej czterordzeniowy, o średniej wydajności min. 7350 pkt. wykazanej w teście PassMark dostępnym na stronie internetowej http://www.passmark.com, średnie TDP wyspecyfikowane przez producenta - nie więcej niż 65W | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Chłodzenie procesora | radiator oparty na ciepłowodach, chłodzony przez wolnoobrotowy wentylator min. 92x92 mm, sterowany sygnałami PWM (4 piny), generujący przepływ co najmniej 40 CFM, kompatybilny z zaproponowanym procesorem | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Płyta główna | co najmniej cztery gniazda pamięci - w standardzie co najmniej DDR4, obsługa technologii dual channel lub zgodnej, przeznaczona do pracy z zaproponowanym procesorem | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Podsystem graficzny | zintegrowany procesor graficzny, w tym: - obsługa HDMI o max. rozdzielczości co najmniej 2560 x 1600 - obsługa RGB o max. rozdzielczości co najmniej 1920 x 1200 - obsługa co najmniej 2 ekranów jednocześnie |  |
| Gniazda rozszerzeń | co najmniej: 1 złącze PCI Express 2.0 x1, 1 złącze PCI Express 3.0/2.0 x16 |  |
| Karta dźwiękowa | wbudowana |  |
| Zewnętrzne porty we-wy | co najmniej: 2 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0, 1 port RJ-45, 1 port D-Sub 15, 1 port HDMI, 3 gniazda audio |  |
| Wewnętrzne wyprowadzenia portów: | co najmniej: 4 złącza SATA 6Gb/s, 1 złącza USB 2.0 (umożliwiające wyprowadzenie 2 portów), 1 złącze USB 3.0 (umożliwiające wyprowadzenie 2 portów), 1 złącze front panel audio |  |
| Interfejs sieciowy | wbudowana karta Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT |  |
| Pamięć | 2 x 4 GB o częstotliwości co najmniej 2133 MHz DDR4, radiator | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Wewnętrzny dysk twardy | co najmniej 120 GB, SATA III (6 Gb/s), w technologii SSD | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
|  | możliwość montażu w zatoce 3,5" (ew. dołączony adapter) |  |
|  | maksymalna prędkość odczytu/zapisu (wg. co najmniej jednego testu) wskazana przez producenta na jego stronie internetowej lub w karcie produktu – co najmniej 550/500 MB/s |  |
|  | nominalny czas pracy (MTBF) co najmniej 1,5 mln godzin |  |
| Napędy optyczne i czytniki | napęd DVD+/-RW SATA lub zgodny | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Zasilacz | co najmniej: - moc znamionowa 400 W, aktywne PFC, wentylator 12 cm, certyfikowany 80PLUS® Silver, - zabezpieczenia: nadmiarowo-prądowe (OCP), nadmiarowo-napięciowe (OVP), przeciw przeciążeniowe (OPP), przeciwzwarciowe (SCP), niedomiarowo-napięciowe (UVP), temperaturowe (OTP) - złącza: wtyk ATX (20+4 pin), co najmniej 1 wtyk P8 (4+4 pin), co najmniej 1 wtyk PCI-E 6+2 pin, co najmniej 4 wtyki SATA, co najmniej 2 wtyki MOLEX, co najmniej 1 wtyk FDD | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Obudowa | typu micro/mini/midi tower, w kolorze czarnym, o wymiarach: - wysokość: co najwyżej 41,5 cm - szerokość: co najwyżej 19,3 cm | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
|  | co najmniej 1 zewnętrzna zatoka 5,25", co najmniej 1 wewnętrzna zatoka 3,5", co najmniej 2 wewnętrzne zatoki 2,5" |  |
|  | wyprowadzone co najmniej 1 gniazdo USB 3.0 oraz co najmniej 2 gniazda audio (wyjście słuchawkowe oraz wejście mikrofonu) na front obudowy |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit lub równoważny [*1] | Zaproponowane oprogramowanie (uzupełnić): ………………………. |
| Gwarancja | co najmniej 24 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

| 74 x Zestaw bezprzewodowy klawiatura i mysz (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Opis typu: | urządzenia wejścia (klawiatura + mysz + odbiornik) |
| Klawiatura | co najmniej standardowa klawiatura USB klasy Logitech K270 Keyboard o parametrach: bezprzewodowa, niski profil klawiszy, połączenie z odbiornikiem szyfrowane 128-bit AES, odporność na przypadkowe zalanie płynami (testowane co najmniej na próbkach 60ml) lub równoważna, kolor czarny | TAK/NIE* |
| Mysz | co najmniej mysz optyczna 2-przyciskowa z rolką przewijania klasy Logitech M235 o parametrach: bezprzewodowa, mysz dostosowana do pracy przez osoby prawo- lub lewo-ręczne, co najmniej sensor wysokiej rozdzielczości (1000 dpi) lub równoważna, kolor czarny lub szary | TAK/NIE* |
| Odbiornik | wspólny odbiornik do komunikacji bezprzewodowej z zaproponowanym modelem klawiatury oraz myszy | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 24 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

| 36 x Monitor LCD (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Przekątna ekranu | nie mniej niż 27 cali | TAK/NIE* |
| Typ matrycy / Podświetlenie | matowa lub z powłoką antyrefleksyjną, IPS / LED | TAK/NIE* |
| Rozdzielczość max | co najmniej: 1920 x 1080 | TAK/NIE* |
| Format ekranu | panoramiczny | TAK/NIE* |
| Ilość wyświetlanych kolorów | co najmniej: 16,7 mln | TAK/NIE* |
| Jasność | co najmniej: 250 cd/m2 | TAK/NIE* |
| Czas reakcji | co najwyżej: 5 ms | TAK/NIE* |
| Kontrast statyczny | co najmniej: 1 000:1 (dynamiczny co najmniej 2 000 000:1) | TAK/NIE* |
| Kąty widzenia | poziomo: co najmniej 178 stopni | TAK/NIE* |
|  | pionowo: co najmniej 178 stopni | TAK/NIE* |
| Złącza i okablowanie | co najmniej: HDMI lub DisplayPort, D-SUB, wejście audio | TAK/NIE* |
|  | co najmniej kabel zasilający, audio, HDMI<->HDMI (w przypadku braku złącza HDMI w zaproponowanym modelu monitora kabel DisplayPort<->HDMI) | TAK/NIE* |
| Dodatkowe wymagania | pivot oraz stopka z regulowaną wysokością, wbudowane głośniki stereo, cienka ramka monitora: co najwyżej 8 mm (góra, lewa strona, prawa strona) ułatwiająca tworzenie konfiguracji wielomonitorowej | TAK/NIE* |
| Możliwość montażu na ścianie | co najmniej: VESA 75mm x 75mm | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 24 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

| 9 x Napęd optyczny zewnętrzny USB (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Rodzaj urządzenia | zewnętrzny napęd DVD+/-RW SATA | TAK/NIE* |
| Zapis | co najmniej: 8X DVD+R/-R | TAK/NIE* |
| Odczyt | co najmniej: 8X DVD+R/-R | TAK/NIE* |
| Interfejs | co najmniej: USB 2.0 | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 24 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

| 3 x Dysk zewnętrzny-przenośny 2,5" 1 TB (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Pojemność | co najmniej 1 TB | TAK/NIE* |
| Interfejs | co najmniej USB 3.0 | TAK/NIE* |
| Format dysku | 2,5 cala | TAK/NIE* |
| Wsteczna kompatybilność | co najmniej z interfejsem USB 2.0 | TAK/NIE* |
| Waga | co najwyżej 250 g | TAK/NIE* |
| Przewody | co najmniej kabel USB 3.0 | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 24 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

| 8 x karta sieciowa PCI 1Gbps (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Typ | karta sieciowa wewnętrzna | TAK/NIE* |
| Interfejs | co najmniej 32-bit PCI | TAK/NIE* |
| Port zewnętrzny | co najmniej 1 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 | TAK/NIE* |
| Standardy | co najmniej IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x | TAK/NIE* |
| Wskaźnik LED | tak, co najmniej Link/Act | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 24 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

| 65 x Dysk wewnętrzny SSD (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Pojemność | co najmniej 120 GB | TAK/NIE* |
| Interfejs | co najmniej 6 Gb/s (SATA III) | TAK/NIE* |
| Technologie | co najmniej S.M.A.R.T. | TAK/NIE* |
| Maksymalna prędkość odczytu (wg. co najmniej jednego testu) wskazana przez producenta na jego stronie internetowej lub w karcie produktu | co najmniej 550 MB/s | TAK/NIE* |
| Maksymalna prędkość zapisu (wg. co najmniej jednego testu) wskazana przez producenta na jego stronie internetowej lub w karcie produktu | co najmniej 500 MB/s | TAK/NIE* |
| Nominalny czas pracy (MTBF) | co najmniej 1,5 mln godzin | TAK/NIE* |
| Inne | możliwość montażu w zatoce co najmniej 3,5" (dołączony adapter) | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 36 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

| 3 x Dysk wewnętrzny SSD M2 (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Pojemność | co najmniej 120 GB | TAK/NIE* |
| Interfejs | co najmniej PCIe 3.0 x4, NVMe | TAK/NIE* |
| Format dysku | M.2 | TAK/NIE* |
| Nominalny czas pracy (MTBF) | co najmniej 2 mln godzin | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 24 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

| 1 x Dysk wewnętrzny serwerowy (900GB) (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Pojemność | 900GB | TAK/NIE* |
| Format | 2,5" | TAK/NIE* |
| Prędkość obrotowa | co najmniej: 10 000 obr./min. | TAK/NIE* |
| Pamięć cache | co najmniej: 64MB | TAK/NIE* |
| Interfejs | SAS (6 Gb/s) | TAK/NIE* |
| Średni czas pomiędzy awariami (MTBF) | co najmniej: 2 000 000 godz. | TAK/NIE* |
| Dodatkowe wymagania | kompatybilny z macierzą RAID opartą na: dyskach Hitachi HUC109090CSS600 oraz kontrolerze LSI MegaRaid SAS 9271-8i | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 60 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

| 2 x Dysk wewnętrzny serwerowy (6TB) (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Pojemność | 6TB | TAK/NIE* |
| Format | 3,5” | TAK/NIE* |
| Prędkość obrotowa | co najmniej: 7 200 obr./min. | TAK/NIE* |
| Pamięć cache | co najmniej: 128MB | TAK/NIE* |
| Interfejs | SATA (6 Gb/s) | TAK/NIE* |
| Średni czas pomiędzy awariami (MTBF) | co najmniej: 2 000 000 godz. | TAK/NIE* |
| Dodatkowe wymagania | kompatybilny z macierzą RAID opartą na: dyskach Hitachi HUS726060AL oraz kontrolerze LSI MegaRaid SAS 9271-8i | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 60 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

| 3 x Dysk wewnętrzny serwerowy (600GB) (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Pojemność | 600GB | TAK/NIE* |
| Format | 3,5” | TAK/NIE* |
| Prędkość obrotowa | co najmniej: 15 000 obr./min. | TAK/NIE* |
| Pamięć cache | co najmniej: 16MB | TAK/NIE* |
| Interfejs | SAS (6 Gb/s) | TAK/NIE* |
| Średni czas pomiędzy awariami (MTBF) | co najmniej: 1 600 000 godz. | TAK/NIE* |
| Dodatkowe wymagania | kompatybilny z macierzą RAID opartą na: dyskach Seagate ST3600057SS oraz kontrolerze Supermicro SMC2108 | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 60 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

| 2 x Dysk wewnętrzny serwerowy (4TB) (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Pojemność | 4TB | TAK/NIE* |
| Format | 3,5” | TAK/NIE* |
| Prędkość obrotowa | co najmniej: 7 200 obr./min. | TAK/NIE* |
| Pamięć cache | co najmniej: 128MB | TAK/NIE* |
| Interfejs | SAS (6 Gb/s) | TAK/NIE* |
| Średni czas pomiędzy awariami (MTBF) | co najmniej: 2 000 000 godz. | TAK/NIE* |
| Dodatkowe wymagania | kompatybilny z macierzą RAID opartą na: dyskach Hitachi HUS724040ALS640 oraz kontrolerze Supermicro SMC2108 | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 60 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

| 2 x Dysk wewnętrzny serwerowy (300GB) (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Pojemność | 300GB | TAK/NIE* |
| Format | 3,5” | TAK/NIE* |
| Prędkość obrotowa | co najmniej: 15 000 obr./min. | TAK/NIE* |
| Pamięć cache | co najmniej: 16MB | TAK/NIE* |
| Interfejs | SAS (6 Gb/s) | TAK/NIE* |
| Średni czas pomiędzy awariami (MTBF) | co najmniej: 1 600 000 godz. | TAK/NIE* |
| Dodatkowe wymagania | kompatybilny z macierzą RAID opartą na: dyskach Fujitsu-Siemens MBA3147RC oraz kontrolerze Supermicro SMC2108 | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 60 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

| 2 x Projektor multimedialny (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………: |
| --- |
| Technologia | 3LCD lub DLP | TAK/NIE* |
| Rozdzielczość natywna | co najmniej: 1920 x 1080 | TAK/NIE* |
| Jasność | co najmniej 3 400 ANSI lumenów | TAK/NIE* |
| Kontrast | co najmniej 15 000 : 1 | TAK/NIE* |
| Format obrazu | co najmniej panoramiczny | TAK/NIE* |
| Waga | co najwyżej 4 kg | TAK/NIE* |
| Poziom hałasu w trybie ekonomicznym | co najwyżej 29 dB | TAK/NIE* |
| Maksymalna przekątna obrazu | co najmniej 7 m | TAK/NIE* |
| Zoom | co najmniej 1,1:1 ręczny | TAK/NIE* |
| Interfejs wejścia: | co najmniej: 2 x wejście HDMI, wejście D-Sub, 1 x wejście audio (MiniJack lub RCA) | TAK/NIE* |
| Głośniki | co najmniej jeden wbudowany | TAK/NIE* |
| Żywotność lampy - tryb normalny | co najmniej: 4 000 h | TAK/NIE* |
| Dodatkowe wymagania | kabel zasilający, karta gwarancyjna, torba do przenoszenia projektora | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 24 miesięcy „door-to-door” lub on-site (z naprawą w miejscu instalacji) | ……………. miesięcy “door-to-door”/”on-site”* |

34 x Oprogramowanie biurowe [*2] (producent, nazwa, symbol): …………..…………….……………………………………………………………………:

(*) niepotrzebne skreślić

UWAGA!!!

Z uwagi na fakt, że część modeli sprzętu może występować w seriach prosimy o podawanie dokładnych kodów producenta, co ułatwi ocenę zaproponowanego rozwiązania.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:

.................................................................................................

Podpis/y ..................................... , .........................................

Data .................................

[*1]

Za oprogramowanie równoważne Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit OEM uznaje się oprogramowanie, które spełnia następujące wymagania:

- Uniwersalny interfejs posiadający wbudowaną funkcje obsługi ekranów dotykowych.

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji, poprawek systemu oraz uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet z możliwością wyboru instalowanych elementów

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji poprawek systemu oraz uaktualnień sterowników urządzeń z wykorzystaniem serwera służącego za repozytorium tych danych

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie aktualizowane bezpłatnie ze strony producenta

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi (urządzenia mobilne)

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących) oraz możliwość konfiguracji urządzeń wskazujących dla osób prawo/lewo-ręcznych

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- Wsparcie dla logowania przy pomocy kart inteligentnych

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 4.0  (oraz 1.1, 2.0, 3.0, >4.0) – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej

- Możliwość przywracania plików systemowych

- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

- Obsługa 4 GB i więcej pamięci operacyjnej RAM

- Możliwość podłączenia do domeny Active Directory

- W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu wskazanego przez Zamawiającego.

W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu wskazanego przez Zamawiającego.

Dostarczone oprogramowanie musi być nowe, nieużywane i nie może być wcześniej aktywowane oraz musi podlegać wszystkim zasadom zawartym we właściwym dla niego EULA (w tym zasadom dotyczącym aktywacji). Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa do weryfikacji legalności zainstalowanego i dostarczonego oprogramowania.

[*2]

Za oprogramowanie równoważne Office 2016 Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL MLK x86/x64 uznaje się oprogramowanie - pakiet biurowy, które spełnia następujące wymagania:

- Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

- Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika

- Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

- Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

- W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)

- Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

- Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

- Edytor tekstów

- Arkusz kalkulacyjny

- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

- Narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

- Edytor tekstów musi umożliwiać:

- Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z	obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

- Wstawianie oraz formatowanie tabel

- Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych

- Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)

- Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków

- Automatyczne tworzenie spisów treści

- Formatowanie nagłówków i stopek stron

- Sprawdzanie pisowni w języku polskim

- Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

- Określenie układu strony (pionowa/pozioma)

- Wydruk dokumentów

- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną

- Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

- Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

- Tworzenie raportów tabelarycznych

- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

- Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

- Wyszukiwanie i zamianę danych

- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

- Tworzenie arkuszy danych zawierających ponad 66 tyś. wierszy.

- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

- Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003/2007/2010/2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

    - Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

    - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

    - Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

- Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

- Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

- Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

- Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

- Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013.

- Narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

- Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

- Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

- Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

- Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

- Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

- Zarządzanie kalendarzem

- Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

- Przeglądanie kalendarza innych użytkowników

- Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

- Zarządzanie listą zadań

- Zlecanie zadań innym użytkownikom

- Zarządzanie listą kontaktów

- Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

- Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

- Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników

- W otwieranych plikach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, bazy danych itp.)

- Dostarczony program musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie przy pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku.

W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu wskazanego przez Zamawiającego.

Dostarczone oprogramowanie musi być nowe, nieużywane i nie może być wcześniej aktywowane oraz musi podlegać wszystkim zasadom zawartym we właściwym dla niego EULA (w tym zasadom dotyczącym aktywacji). Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa do weryfikacji legalności zainstalowanego i dostarczonego oprogramowania.